## Slide 1
강석진,김영권,양현수,이태민,주상민
본사-지사
보안 인프라 구축

## Slide 2
MIRI COMPANY
01
초기 설계
주제 선정 이유
초기 네트워크 설계도
04
결론
시현 영상
고찰
02
네트워크 구성도
본사-지사 설계도
DMZ 및 방화벽
VPN
03
모니터링 결과
목차
zabbix 및 wireshark

## Slide 3
개발환경

## Slide 4
Chapter
01
주제 선정 이유
최근 네트워크 보안 관련 문제가 빈번히 발생하여, 보안이 중요한 회사 네트워크 보안 인프라 구축

## Slide 5
Chapter
01
본사
지사
DMZ
VPN
초기 네트워크 설계도
웹,DB서버

## Slide 6
Chapter
02
본사 네트워크 구성도
R3: 본사메인 라우터(영업부,전산실,서버실)
스위치 IOU2: 영업부 네트워크 연결 (PC1, PC2)
스위치 IOU4: 전산실 네트워크 연결 (PC3, PC4)
스위치 IOU1: 서버실 네트워크 연결 (PC5, PC6)
R1: 개발부 전용 라우터
스위치 IOU3: 개발부 네트워크 연결 (PC7, PC8)
개발부는 특히 민감한 데이터를 다루므로
별도의 라우터 R1을 통해 네트워크를 구성
하여 추가적인 보안을 강화

## Slide 7
Chapter
02
지사 네트워크 구성도
라우터 R5: 지사 메인 라우터로, 본사와의 연결 및 지사 내 네트워크 관리
스위치 IOU8: 지사 네트워크 연결 (PC9)
스위치 IOU7: 지사 네트워크 연결 (PC11)
스위치 IOU9: 지사 네트워크 연결 (PC10)

## Slide 8
Chapter
02
초기 DMZ 구성도
LAMP를 사용하여 웹 서버,DB 서버 동시구축
방화벽(ASA장비) : 외부에서 악의적인 의도로 접근하는 것을 방지하기 위해 방화벽 장비를 구축함
이중화(GLBP) : 한 장비가 망가졌을 때 통신이 안되는 것을 방지 하기 위해 DMZ에서 이중화함

## Slide 9
Chapter
02
최종 네트워크 구성도
지사
본사
VPN
DMZ
웹, DB 서버

## Slide 10
Chapter
03
방화벽 원리
- DMZ란 비무장 지대를 뜻한다.
- 내부망(회사내,영업장) 내부 네트워크를 통해 자원을 공유
- 외부망 : 내부망의 반대 개념으로 internet을 뜻함
- 내부망에서 외부망 접근 가능
- 내부망에서 DMZ 접근 가능
- 외부망에서 DMZ 접근가능

## Slide 11
Chapter
03
방화벽 설정
방화벽 규칙 설정
기본적으로 모든 트래픽 차단
내부 네트워크 -> dmz : 허용
DMZ -> 내부 네트워크 : 차단
DMZ -> 외부 네트워크 : 허용
외부 네트워크 -> DMZ : 허용(특정 서비스스 HTTP, HTTPS, SMTP, DNS)
WEB,DB서버
DMZ 방화벽

## Slide 12
Chapter
03
모니터링 결과
WEB,DB 서버에서 DMZ 방화벽을 통해
본사 PC 192.168.20.10 로 통신
WEB,DB서버
DMZ 방화벽

## Slide 13
Chapter
03
모니터링 결과
본사 영업부 pc 192.168.20.10 -> 본사 개발부 192.168.60.10 통신

## Slide 14
Chapter
03
모니터링 결과
지사 pc 192.168.10.10 -> 본사 pc 192.168.20.10
vpn 터널링 통신

## Slide 15
Chapter
02
VPN 구성도
IPSEC을 활용한 VPN 구축
인증 : pre-share key 활용
암호화 알고리즘 : aes 128 활용
-ah-md5-hmac
인증 헤더 프로토콜을 사용, HMAC-MD5 알고리즘을 이용하여 인증
AH는 데이터 무결성 제공, 데이터 암호화는 제공x
-esp-aes
ESP 프로토콜을 사용,데이터 암호화 수행
데이터 암호화, 무결성 제공

## Slide 16
Chapter
03
모니터링 결과
VPN 터널링이 정상적으로 작동
ESP 패킷을 통해 IPsec VPN 터널링에서 사용되는
암호화된 데이터가 전송되고 있음
-> 지사에서 본사로의 핑 요청이 VPN을 통해 암호화되어 전송
-> 본사 네트워크에서는 해독된 ICMP 패킷이 처리됨

## Slide 17
Chapter
03
모니터링 결과
AH는 패킷의 무결성과 인증을 보장하기 위해 사용
ESP는 IPsec의 중요한 부분으로 데이터의 기밀성을 제공하기 위해 사용
-> 암호화된 페이로드 데이터 포함
-> 시퀀스 번호로 패킷 출처 식별하고 재전송 공격을 방지하기 위해 사용

## Slide 18
Chapter
03
IPsec 활용한 VPN 시현 영상

## Slide 19: Zabbix- Server 및 agent 구축

## Slide 20: Zabbix 사용하는 이유
실시간 모니터링: 네트워크, 서버, 서비스 상태를 실시간으로 모니터링하여 문제가 발생하면 즉시 파악할 수 있습니다.
문제 감지 및 알림: 네트워크 장애, 서비스 중단, 보안 이벤트 등을 조기에 감지하여 관리자에게 알림을 제공함으로써 신속한 대응이 가능합니다.
성능 분석: 네트워크와 서버의 성능 데이터를 수집, 분석하여 용량 계획 및 성능 최적화에 활용할 수 있습니다.
이력 데이터: 과거의 성능 데이터와 이벤트 로그를 저장하여 문제 원인 분석 및 트렌드 분석이 가능합니다.
확장성: Zabbix는 다양한 장비와 서비스에 대해 확장 가능하며, 에이전트를 사용하여 세부적인 모니터링이 가능합니다.

## Slide 21: Zabbix 구조
Zabbix Server : 모니터링을 수행하는 Zabbix 소프트웨어의 중앙 프로세스이자 중앙 데이터 저장소. Zabbix proxy 및 agent와 상호 작용하며 트리거를 계산하고, 알림을 전송한다.
Zabbix Agent : 모니터링 대상에 배포되어 Server로 데이터를 보내주는 프로세스이다.

## Slide 22: 테스트 환경
ZABBIX SERVER ( Monitoring 수집 서버) : 192.168.11.129
ZABBIX AGENT( Monitoring 대상 서버) : 192.168.11.130

## Slide 23: Zabbix web configuration

## Slide 24: 첫 Dashboard 화면

## Slide 25: Zabbix에서 새로운 호스트추가
호스트 이름 및 표시 이름:
  "Host name" 필드에 고유한 이름 입력 (monitoring ip)
  Zabbix 인터페이스에 표시될 "Visible name" 입력( monitoring ip)
템플릿:
  "Templates" 섹션에서 해당 호스트에 적용할 템플릿 선택 (예: Linux by Zabbix agent)
호스트 그룹:
  "Host groups" 섹션에서 호스트가 속할 그룹 선택 ( Linux servers)

## Slide 26: 등록된 호스트

## Slide 27: Test

## Slide 28
Chapter
04
고찰
보완해야 할 점 : 이중화(GLBP)를 활용한 안전성 증가, ASA장비를 이용한 방화벽 DMZ 강화,
프록시 서버를 활용한 네트워크 효율성 증가, 네트워크 공격 탐지 기능 추가